## Slide 1
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢM PHÁT THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ XĂNG 1NZ-FE BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST
GVHD: TS. NGUYỄN VĂN LONG GIANG
SVTH: NGUYỄN NHƯ KHÁNH 18145158
DƯƠNG PHÚ NHÃ 18145192
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Slide 2: NỘI DUNG Tổng quan 01 Phương án giảm phát thải 02 Mô phỏng 03 Kết quả & đánh giá 04
Lí do chọn đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Các loại nhiên liệu khai thế giảm khí thải: LPG, CNG, Ethanol
Mô phỏng các phương án giảm phát thải trên mô hình động cơ 1NZ-FE
Đánh giá khí thải Nox, CO, HC của các phương án khác nhau

## Slide 3: Tổng quan 01
Lí do chọn đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

## Slide 4: 75% 25% Phương tiện giao thông ở Việt Nam 100%
Ô tô chạy nhiên liệu xăng
Ô tô chạy bằng dầu DO (Diesel Oil)
Xe máy chạy bằng xăng

## Slide 5: 4,600.00 kilogram
CO2 phát thải từ một gallon xăng: 8,887 gram (CO2/gallon)
phương tiện chở khách thông thường
1

## Slide 6: Lý do chọn đề tài
Ô nhiễm môi trường
Phát thải khói bụi và các khí độc hại từ động cơ của các phương tiện cơ giới
Cạn kiệt nhiêu liệu hóa thạch
Dầu mỏ chỉ đủ khai thác trong khoảng 34 năm; khí thiên nhiên 63 năm; than đá 4 năm.

## Slide 7: Phương án Giảm phát thải 02
Các loại nhiên liệu khai thế giảm khí thải: LPG, CNG, Ethanol

## Slide 8: — News.oto-hui.com
“Theo dự báo của các chuyên gia, trong vòng 10 năm nữa, ít nhất 60% số xe hơi đang vận hành trên thế giới sẽ sử dụng những loại nhiên liệu sạch thay vì dùng xăng”

## Slide 9: Giải pháp giảm phát thải
Khí CNG
Xăng pha ethanol
Xe điện
Gas (LPG)
Giải pháp giảm phát thải
Giải pháp giảm phát thải

## Slide 10: Giải pháp giảm phát thải
Biodiesel
Bộ chuyển đổi xúc tác khí thải
Khí Hydro
Tăng áp
Giải pháp giảm phát thải
Giải pháp giảm phát thải

## Slide 11: Phương án giảm phát thải
Các phương án giảm phát thải
Sử dụng nhiên liệu thay thế
Nhiên liệu LPG
Nhiên liệu CNG
Xăng - Ethanol
Cải tạo động cơ
Bộ xúc tác
Tăng áp

## Slide 12: Khí LPG (Liquified Petroleum Gas)
Butan C4H10
Propan C3H8
50%
50%
C4H10
C3H8

## Slide 13: Khí LPG (Liquified Petroleum Gas)
Đây là một loại khí đặc biệt vì LPG có thể được hóa lỏng ở nhiệt độ bình thường bằng cách gia tăng áp suất vừa phải, hoặc ở áp suất bình thường bằng cách sử dụng kỹ thuật làm lạnh để làm giảm nhiệt độ.
Công thức hóa học | C3H8
Khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn 25 độ C | 0.493 Kg/lít
Nhiệt độ sôi tại 1 atm | -43 độ C
Nhiệt độ tự bốc cháy tại 1 atm | 460.58 độ C
Nhiệt trị thấp | 46.1 MJ/kg
Vận tốc cháy theo ngọn lửa ngoài không khí | 46.85 cm/s
Công thức hóa học | C4H10
Khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn 25 độ C | 0.573 Kg/lít
Nhiệt độ sôi tại 1 atm | -0.5 độ C
Nhiệt độ tự bốc cháy tại 1 atm | 410.55 độ C
Nhiệt trị thấp | 45.46 MJ/kg
Vận tốc cháy theo ngọn lửa ngoài không khí | 40.87 cm/s

## Slide 14: Khí CNG (Compressed Natural Gas)
Ethan C2H6
Methan CH4
88%
12%
CH4
C2H6

## Slide 15: Khí CNG (Compressed Natural Gas)
Khí CNG là chất khí không màu và không có mùi nhẹ hơn không khí, có nhiệt độ ngọn lửa cháy khoảng 1950ºC. Cũng như LPG, khí CNG cũng được nén tới áp suất 200 – 250 bar để dễ lưu trữ và vận chuyển.
Cũng như khí tự nhiên thì khí CNG là nhiên liệu sạch nên thân thiện với môi trường hạn chế đến 20% lượng khí CO2, 30% lượng khí NOx, 70% SOx so với các nhiên liệu từ xăng dầu.
Công thức hóa học | CH4
Khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn 25 độ C | 0.000657 Kg/lít
Nhiệt độ sôi tại 1 atm | - 161.6 độ C
Nhiệt độ tự bốc cháy tại 1 atm | 537 độ C
Nhiệt trị thấp | 38.7 MJ/kg
Vận tốc cháy theo ngọn lửa ngoài không khí | 40.87 cm/s

## Slide 16: Xăng - Ethanol
Xăng sinh học
E0
Tỷ lệ Vxăng/Vcồn
1 : 0
0.95 : 0.05
E10
E15
0.9 : 0.1

## Slide 17: Xăng - Ethanol
Ethanol(C2H5OH) được biết đến như là rượu ethylic, alcohol ethylic, rượu ngũ cốc hay cồn, thường được pha với xăng để làm nhiên liệu cho động cơ.
Đặc tính | Đơn vị | Ethanol | Xăng
Tỉ lệ không khí/nhiên liệu |  | 9.0 | 14.7
Nhiệt độ sôi | ℃ | 78 | 35 - 210
Nhiệt độ tự cháy | ℃ | 392 | 280 - 430
Nhiệt hóa hơi | kJ/kg | 840 | 270
Nhiệt trị thấp | MJ/kg | 27 | 44
Tỷ trọng |  | 0.792 | 0.72 - 0.78
Độ tan trong nước | % | 100 | < 0.01
Hàm lượng nguyên tố Oxi | % | 34.7 | < 2.7
Chỉ số Octan | RON | 106 -130 | 92 - 95
Xăng sinh học (gasohol hoặc biogasoline) được tạo ra bằng cách phối trộn cồn sinh học ethanol khan (anhydrous ethanol) với xăng truyền thống theo một tỉ lệ nhất định.

## Slide 18
03
Mô phỏng

## Slide 19: Phần mềm AVL Boost
Giao diện làm việc chính của AVL Boost

## Slide 20: Xây dựng mô phỏng
Thiết kế mô hình
Chạy mô phỏng & xuất kết quả
Nhập số liệu cho các phần tử
Thiết lập các nhiên liệu khác nhau

## Slide 21: Thiết kế mô hình

## Slide 22: Thiết kế mô hình
Thành phần chính trong mô hình

## Slide 23: Nhập số liệu cho các phần tử - các điều kiện ban đầu

## Slide 24: Thiết kế mô hình
Thành phần chính trong mô hình

## Slide 25: Nhập số liệu cho các phần tử - Engine

## Slide 26: Nhập số liệu cho các phần tử - Cylinder

## Slide 27: Nhập số liệu cho các phần tử

## Slide 28: Thiết lập nhiên liệu

## Slide 29: Thiết lập nhiên liệu
Tỷ số A/F của LPG 15,6 – 15,8 : 1
CNG
Xăng - Ethanol

## Slide 30: Chạy mô phỏng và xuất kết quả

## Slide 31: Kết quả & đánh giá 04

## Slide 32: Kết quả mô phỏng - Gasoline

## Slide 33: Kết quả mô phỏng – LPG

## Slide 34: Kết quả mô phỏng - CNG

## Slide 35: Kết quả mô phỏng – Xăng Ethanol

## Slide 36: Thanks
Do you have any questions?